## Slide 1
제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 | 과제번호 SF26179182
경동글로벌텍
제조AI 시스템 화면정의서
업무화면 45건 · 공통화면 4건 · 업무영역 10개
근거 : SF-AD1·AD2·AD3 분석서 3종 / SF-TD1~TD5 설계서 5종
도입기업 경동글로벌텍
공급기업 주식회사 재일
v1.0 (2026. 08. 14)

## Slide 2
화면정의서
문서 개요
업무 화면
45건
업무영역 10개
신규 추가
17건
변경 24 · 기존 4
공통 화면
4건
메인·로그인·팝업·대시보드
목표 수준
기초 → 중간1
중간산출물 초안
작성 기준
· 화면(보고서) ID는 MES-TD3-001 형식으로 부여하며 SF-AD2 요구사항ID(MES-AD2-###)·SF-TD4 프로그램ID(MES-TD4-###)와 1:1로 추적된다.
· 화면은 SF-AD2 기능 요구사항 45건 전건에 대해 작성하며, 비기능 요구사항 13건(MES-AD2-046~058)은 화면을 생성하지 않고 SF-TD2 아키텍처설계서에서 다룬다.
· FP산정리스트의 EIF 4행은 화면 없는 인터페이스 프로그램(MES-TD4-046~049)으로 SF-TD4에만 존재한다.
· 화면 구성 이미지는 설계 기준 와이어프레임이며 실제 UI는 개발 단계에서 확정한다. 예시 데이터는 형식 예시이며 실제 데이터가 아니다.
· 그리드 열과 조회조건은 SF-TD5 데이터베이스설계서의 컬럼 정의에서 도출하였다.
화면 표준
· 경동글로벌텍 제조AI 시스템 화면은 관리자 Web, 현장POP(터치PC), 스마트패드, 현황판, AI Agent UI가 동일한 기준정보와 프로젝트·LOT 데이터를 조회·입력하도록 공통 레이아웃과 입력 규칙을 적용한다.
· ETO 주문 제작 특성에 따라 모든 업무 화면의 최상위 조회 축은 프로젝트(수주)번호·도면번호이며, LOT는 프로젝트 하위의 자재·제품 단위 식별자로 표시한다.
· 현장 단말(현장POP 1대·스마트패드 2대)은 입력 항목을 최소화하고 터치 입력에 맞춘 큰 버튼과 스캔 입력을 우선한다.
· AI 산출 결과 화면은 반드시 신뢰도(Confidence Score)와 근거를 함께 표시하며, 관리자 검토·승인 전에는 확정 상태로 표기하지 않는다.
도입기업 개요
주요 제품
반응기(Reactor), 교반기(Agitator), 진공건조기, 누체필터(Nutsche Filter), 저장탱크(Receiver Tank) 등 ETO 주문 설계·제작 고정밀 산업장비
주요 공정
수주견적관리 → 입고검사 → 소재가공(외주) → 가공(레이저 커팅) → 제관 및 용접 → 버핑(외주) → 조립 → 출하검사(수압·기밀·진공) → 포장 → 출하
성과지표
제조 리드타임 1,320h→1,080h(18.2% 단축), 수주출하 리드타임 1,440h→1,200h(16.7% 단축)

## Slide 3
화면정의서
목 차
AI 대시보드
4건
생산현황 분석 · 품질현황 분석 · 설비상태 모니터링 · 출하현황 분석
입고재고관리
5건
입고관리 · 원자재 이력조회 · 입고 데이터관리 · 공급처 품질분석 · 입고 AI Agent
수주견적AI관리
6건
CAD 도면분석 · 객체인식 결과관리 · 견적자동산출 · BOM자동생성 · ML분석 · 영향요인분석
출하물류관리
5건
출하관리 · LOT추적관리 · 검사결과관리 · 클레임분석 · 출하 AI Agent
공정관리
5건
공정실적관리 · 공정 데이터 모니터링 · 작업조건관리 · 공정이력조회 · 공정데이터 분석
사용자/시스템관리
4건
사용자 관리 · 로그 관리 · 알림 설정 · 시스템 설정
기준정보관리
3건
품질기준 관리 · 작업표준관리 · 코드관리
데이터관리
5건
데이터통합관리 · 데이터조회 · 데이터시각화 · 데이터 다운로드 · AI학습 데이터관리
AI Agent 통합관리
5건
통합 AI질의 · 생산/품질 분석 · 의사결정 지원 · 알림 및 추천 · 사용자 질문이력
KPI관리
3건
생산성 KPI 조회 · 품질 KPI 조회 · KPI 관리
공통화면
4건
메인시안 · 로그인 화면 · 팝업 화면 · 대시보드 화면

## Slide 4
화면정의서
경동글로벌텍 제조AI 시스템 전체 메뉴구조도
메뉴는 SF-AD2 요구사항 10개 모듈·45건과 동일 순번으로 구성한다 (인터페이스 프로그램 4건은 화면 없음)

## Slide 5
화면정의서
화면 목록
1 / 3
No | 화면ID | 업무영역 | 화면명 | 프로그램ID | 구분
1 | MES-TD3-001 | AI 대시보드 | 생산현황 분석 | MES-TD4-001 | 변경
2 | MES-TD3-002 | AI 대시보드 | 품질현황 분석 | MES-TD4-002 | 변경
3 | MES-TD3-003 | AI 대시보드 | 설비상태 모니터링 | MES-TD4-003 | 추가
4 | MES-TD3-004 | AI 대시보드 | 출하현황 분석 | MES-TD4-004 | 변경
5 | MES-TD3-005 | 입고재고관리 | 입고관리 | MES-TD4-005 | 추가
6 | MES-TD3-006 | 입고재고관리 | 원자재 이력조회 | MES-TD4-006 | 추가
7 | MES-TD3-007 | 입고재고관리 | 입고 데이터관리 | MES-TD4-007 | 추가
8 | MES-TD3-008 | 입고재고관리 | 공급처 품질분석 | MES-TD4-008 | 추가
9 | MES-TD3-009 | 입고재고관리 | 입고 AI Agent | MES-TD4-009 | 추가
10 | MES-TD3-010 | 수주견적AI관리 | CAD 도면분석 | MES-TD4-010 | 추가
11 | MES-TD3-011 | 수주견적AI관리 | 객체인식 결과관리 | MES-TD4-011 | 추가
12 | MES-TD3-012 | 수주견적AI관리 | 견적자동산출 | MES-TD4-012 | 추가
13 | MES-TD3-013 | 수주견적AI관리 | BOM자동생성 | MES-TD4-013 | 추가
14 | MES-TD3-014 | 수주견적AI관리 | ML분석 | MES-TD4-014 | 추가
15 | MES-TD3-015 | 수주견적AI관리 | 영향요인분석 | MES-TD4-015 | 추가

## Slide 6
화면정의서
화면 목록
2 / 3
No | 화면ID | 업무영역 | 화면명 | 프로그램ID | 구분
16 | MES-TD3-016 | 출하물류관리 | 출하관리 | MES-TD4-016 | 추가
17 | MES-TD3-017 | 출하물류관리 | LOT추적관리 | MES-TD4-017 | 추가
18 | MES-TD3-018 | 출하물류관리 | 검사결과관리 | MES-TD4-018 | 추가
19 | MES-TD3-019 | 출하물류관리 | 클레임분석 | MES-TD4-019 | 추가
20 | MES-TD3-020 | 출하물류관리 | 출하 AI Agent | MES-TD4-020 | 추가
21 | MES-TD3-021 | 공정관리 | 공정실적관리 | MES-TD4-021 | 변경
22 | MES-TD3-022 | 공정관리 | 공정 데이터 모니터링 | MES-TD4-022 | 변경
23 | MES-TD3-023 | 공정관리 | 작업조건관리 | MES-TD4-023 | 변경
24 | MES-TD3-024 | 공정관리 | 공정이력조회 | MES-TD4-024 | 변경
25 | MES-TD3-025 | 공정관리 | 공정데이터 분석 | MES-TD4-025 | 변경
26 | MES-TD3-026 | 사용자/시스템관리 | 사용자 관리 | MES-TD4-026 | 기존
27 | MES-TD3-027 | 사용자/시스템관리 | 로그 관리 | MES-TD4-027 | 기존
28 | MES-TD3-028 | 사용자/시스템관리 | 알림 설정 | MES-TD4-028 | 기존
29 | MES-TD3-029 | 사용자/시스템관리 | 시스템 설정 | MES-TD4-029 | 기존
30 | MES-TD3-030 | 기준정보관리 | 품질기준 관리 | MES-TD4-030 | 변경

## Slide 7
화면정의서
화면 목록
3 / 3
No | 화면ID | 업무영역 | 화면명 | 프로그램ID | 구분
31 | MES-TD3-031 | 기준정보관리 | 작업표준관리 | MES-TD4-031 | 변경
32 | MES-TD3-032 | 기준정보관리 | 코드관리 | MES-TD4-032 | 변경
33 | MES-TD3-033 | 데이터관리 | 데이터통합관리 | MES-TD4-033 | 변경
34 | MES-TD3-034 | 데이터관리 | 데이터조회 | MES-TD4-034 | 변경
35 | MES-TD3-035 | 데이터관리 | 데이터시각화 | MES-TD4-035 | 변경
36 | MES-TD3-036 | 데이터관리 | 데이터 다운로드 | MES-TD4-036 | 변경
37 | MES-TD3-037 | 데이터관리 | AI학습 데이터관리 | MES-TD4-037 | 변경
38 | MES-TD3-038 | AI Agent 통합관리 | 통합 AI질의 | MES-TD4-038 | 변경
39 | MES-TD3-039 | AI Agent 통합관리 | 생산/품질 분석 | MES-TD4-039 | 변경
40 | MES-TD3-040 | AI Agent 통합관리 | 의사결정 지원 | MES-TD4-040 | 변경
41 | MES-TD3-041 | AI Agent 통합관리 | 알림 및 추천 | MES-TD4-041 | 변경
42 | MES-TD3-042 | AI Agent 통합관리 | 사용자 질문이력 | MES-TD4-042 | 변경
43 | MES-TD3-043 | KPI관리 | 생산성 KPI 조회 | MES-TD4-043 | 변경
44 | MES-TD3-044 | KPI관리 | 품질 KPI 조회 | MES-TD4-044 | 변경
45 | MES-TD3-045 | KPI관리 | KPI 관리 | MES-TD4-045 | 변경

## Slide 8
화면정의서
사용자 유형별 화면 권한
사용자 유형 | AI 대시보드 | 수주견적AI관리 | 입고재고관리 | 출하물류관리 | 공정관리 | 기준정보·데이터 | AI Agent·KPI | 사용자/시스템관리
총괄PM/경영자 (제미애 대표) | 조회 | 조회/승인 | 조회 | 조회/승인 | 조회 | 조회 | 조회/리포트 | 조회
품질·RCMS 담당 (김재윤 대표) | 조회 | 조회 | 조회/등록 | 등록/수정 | 조회 | 등록/수정 | 조회 | -
공장장·생산관리 (주원중 공장장) | 조회 | 조회 | 등록/수정 | 등록/수정 | 등록/수정 | 등록/수정 | 조회/검토 | -
현장 작업자 | 조회 | - | POP·패드 입력 | POP·패드 입력 | POP·패드 입력 | 조회 | Agent 질의 | -
공급기업 운영담당 (주식회사 재일) | 조회 | 조회 | 조회 | 조회 | 조회 | 등록/수정 | 조회 | 설정 지원
시스템 관리자 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 계정/권한/로그
레이아웃 규칙
· 헤더 (공통 적용) — 시스템명(경동글로벌텍 제조AI Solution), 화면명, 사용자명, 권한, 현재일시, 로그아웃을 표시한다.
· 좌측 메뉴 (권한별 노출) — 대시보드·견적AI·입고·공정·출하·기준·데이터·Agent·KPI·시스템 10개 메뉴를 제공하며 역할 권한에 따라 노출을 제한한다.
· 조회 조건 (상단 배치) — 프로젝트(수주)번호·기간·공정·LOT를 기본 조회 조건으로 하며 조건은 최대 6개까지 배치한다.
· 목록/그리드 (중앙 배치) — 페이징·정렬·필터·엑셀다운로드를 공통 적용하고 열은 최대 7개로 유지한다. 다운로드는 권한 통제 대상이다.
· 설명 패널 (우측 배치) — 화면 목적·처리 절차·연계 ID(요구사항/프로그램)·체크 사항을 표시한다.
· AI 결과 표기 (공통 적용) — AI 산출값은 신뢰도와 근거(SHAP·참조 문서)를 함께 표시하고 검토 상태를 명시한다.
· 현황판 표출 (65인치 2대) — 카드·차트 중심의 대시보드 레이아웃을 사용하고 조회 조건 입력 없이 자동 갱신한다.
· 오류·알림 (공통 팝업) — 필수값 누락·중복·권한 오류·연계 실패를 팝업 메시지로 표시한다.

## Slide 9
AI 대시보드
생산·품질·설비·출하 현황을 현황판과 관리자 Web에 실시간으로 표출하는 영역이다.
화면 4건

## Slide 10
AI 대시보드
생산현황 분석
1 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-001
요구사항
MES-AD2-001
프로그램
MES-TD4-001
경로
AI 대시보드 > 생산현황 분석
채널
관리자 Web, 현황판 2대
화면 목적
공정별 생산량·작업 진행률·설비 가동 상태를 실시간으로 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악한다.
처리 절차
기간·공정·프로젝트 조건 지정 → 실적/가동 집계 → 현황판·관리자 Web 표시 → 상세 화면 이동
제약사항
패키지 기본 조회 기능을 경동글로벌텍 10개 공정 구성에 맞추어 수정 개발한다. 실시간 데이터는 Data Gateway 수집 범위(레이저커팅기 PLC·터치PC) 내에서만 표시한다.
주요 기능
1. 기간·공정·프로젝트(수주)번호 조건으로 생산량과 작업 진행률을 집계한다.
2. 레이저커팅기 PLC 수집 데이터로 설비 가동 상태를 표시한다.
3. 현황판(65인치 2대)과 관리자 Web에 동일 지표를 표출한다.
4. 지표 클릭 시 공정실적관리·공정이력조회 화면으로 이동한다.

## Slide 11
AI 대시보드
품질현황 분석
2 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-002
요구사항
MES-AD2-002
프로그램
MES-TD4-002
경로
AI 대시보드 > 품질현황 분석
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 실시간으로 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인한다.
처리 절차
기간·공정·제품군 조건 지정 → 검사결과·불량 집계 → 이상 LOT 표시 → 이력조회 화면 연계
제약사항
품질 판정 기준은 기준정보관리의 품질기준 데이터를 따른다. 용접 비드 이미지 기반 품질 판정은 본 사업 범위가 아니다(사업계획서 2.5 현 사업 미적용).
주요 기능
1. LOT별 품질 상태와 불량 발생 현황을 실시간 조회한다.
2. 품질 불량 트렌드를 기간별로 표시한다.
3. 이상 발생 LOT에서 원자재 이력조회·공정이력조회로 이동한다.
4. 판정 기준은 BAS_QUALITY_STANDARDS의 검사항목·기준값을 참조한다.

## Slide 12
AI 대시보드
설비상태 모니터링
3 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-003
요구사항
MES-AD2-003
프로그램
MES-TD4-003
경로
AI 대시보드 > 설비상태 모니터링
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
설비 가동률·상태·이상 알람을 실시간으로 수집·표시하고 비정상 패턴을 조기 감지한다.
처리 절차
PLC·터치PC 수집 → 가동상태·알람 판정 → 임계값 초과 시 알림 발생 → 이력 축적
제약사항
수집 대상은 사업계획서 2.7.1의 데이터 집계 포인트 2개소(레이저커팅기 PLC 1지점·터치PC 1지점)로 한정한다. 설비 예지보전 AI는 본 사업 범위 밖이며 그 외 설비는 수집원이 없어 제외한다.
주요 기능
1. 설비 가동률·가동 상태·이상 알람을 실시간 수집·표시한다.
2. 비정상 패턴(임계값 초과·무신호) 감지 시 알림을 발생시킨다.
3. 수집 지점별 통신 상태와 최종 수집 시각을 표시한다.
4. 알림 기준과 수신 대상은 시스템설정(SYS_CONFIGS)의 알림 기준을 따른다.

## Slide 13
AI 대시보드
출하현황 분석
4 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-004
요구사항
MES-AD2-004
프로그램
MES-TD4-004
경로
AI 대시보드 > 출하현황 분석
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
출하 예정·완료·지연 물량을 실시간으로 관리하고 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화한다.
처리 절차
기간·고객사·상태 조건 지정 → 출하 집계 → 납기 준수 현황 표시 → LOT 추적 상태 연계
제약사항
납기 정보는 수주 확정 시점의 납기일을 기준으로 한다. 성과지표 '수주출하 리드타임'의 산출 근거 화면이므로 출하 시각과 수주 확정 시각이 모두 기록되어야 한다.
주요 기능
1. 출하 예정·완료·지연 물량을 실시간 조회한다.
2. 납기 준수 현황과 LOT 추적 상태를 함께 표시한다.
3. 출하 일정과 생산 진행 상태를 연계 조회한다.
4. 수주 확정시각과 출하시각을 기록하여 수주출하 리드타임 산출 근거를 제공한다.
연계 테이블 4종
SHP_SHIPMENTS, SHP_SHIPMENT_ITEMS, EST_PROJECTS, SHP_L …

## Slide 14
입고재고관리
원자재 입고 시 LOT·규격·중량을 등록하고 공급처 품질까지 추적하는 영역이다.
화면 5건

## Slide 15
입고재고관리
입고관리
5 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-005
요구사항
MES-AD2-005
프로그램
MES-TD4-005
경로
입고재고관리 > 입고관리
채널
스마트패드, 관리자 Web
화면 목적
원자재 입고 시 LOT·규격·중량 정보를 등록하고 입고 이력과 연계하여 자재 흐름을 추적한다.
처리 절차
입고 목록조회 → 스마트패드 등록(LOT·규격·중량) → 필수값·중복 검증 → 저장 → 재고 반영
제약사항
현행 입고 데이터는 Excel 약 1천개와 종이 MTC로 관리되어 초기 이관 범위를 착수 시 확정해야 한다. LOT 채번 규칙은 기준정보관리 코드관리에서 정의한다.
주요 기능
1. 입고 등록 시 자재 LOT·규격(재질·두께·길이)·중량을 등록한다.
2. 입고 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. 입고 등록 결과를 재고(INV_STOCKS)에 반영한다.
4. MTC 재질성적서 번호와 검사 판정을 함께 기록한다.
연계 테이블 4종
INV_RECEIPTS, INV_MATERIAL_LOTS, INV_STOCKS, INV_SUPPL …

## Slide 16
입고재고관리
원자재 이력조회
6 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-006
요구사항
MES-AD2-006
프로그램
MES-TD4-006
경로
입고재고관리 > 원자재 이력조회
채널
관리자 Web, 스마트패드
화면 목적
원자재 LOT 기준으로 입고~사용~출하 전 과정 이력을 조회하고 품질 이슈 시 영향 범위를 추적한다.
처리 절차
자재 LOT 검색 → 이력 목록 조회 → 연결 제품 LOT 추적 → 공급처 품질분석·클레임분석 연계
제약사항
LOT 단위 추적은 입고·생산·출하 각 단계에서 LOT가 누락 없이 기록되어야 성립하며, LOT 기반 데이터 매핑 성공률 85% 이상을 확보해야 한다(2.7.4).
주요 기능
1. 자재 LOT 기준으로 입고·투입·반출·반입·출하 이력을 시간순으로 조회한다.
2. 품질 이슈 발생 시 해당 자재가 투입된 제품 LOT와 프로젝트를 역추적한다.
3. 조회 결과를 공급처 품질분석·클레임분석 화면과 연계한다.
4. LOT 매핑 성공 여부를 표시하여 추적 단절 구간을 식별한다.

## Slide 17
입고재고관리
입고 데이터관리
7 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-007
요구사항
MES-AD2-007
프로그램
MES-TD4-007
경로
입고재고관리 > 입고 데이터관리
채널
관리자 Web
화면 목적
입고 데이터의 정합성 검증과 표준화를 수행하고 ERP와 연계하여 자동 동기화한다.
처리 절차
입고 데이터 조회 → 정합성 검증(수량·품목·단위) → 표준화 규칙 적용 → ERP 연계 → 오류 재전송
제약사항
ERP(이카운트) 연계는 API / DB 연동 방식으로 한다(2.5 ⓶). 다만 2.5 본문은 현행을 'EXCEL 중심'으로, 1.2·1.6·2.7.2는 ERP 보유로 기재하여 상충하므로 연계 대상과 실사용 범위는 착수 시 확정한다 — 담당자 확인 필요.
주요 기능
1. 입고 데이터 등록 시 정합성 검증과 단위·코드 표준화를 수행한다.
2. 입고 데이터 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. ERP와 연계하여 입고 데이터를 자동 동기화하고 연계 이력을 관리한다.
4. 연계 오류 건을 재전송하고 검증 결과를 데이터품질검증에 기록한다.

## Slide 18
입고재고관리
공급처 품질분석
8 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-008
요구사항
MES-AD2-008
프로그램
MES-TD4-008
경로
입고재고관리 > 공급처 품질분석
채널
관리자 Web
화면 목적
공급처별 불량률·품질 편차·납품 이력을 분석하여 공급처를 평가하고 리스크가 높은 공급처를 사전 식별한다.
처리 절차
평가 기간 지정 → 입고·검사 데이터 집계 → 불량률·편차·납기 준수율 산출 → 등급 부여 → 리포트 출력
제약사항
현행 공급처 품질 데이터는 수기 검사 기록과 MTC 문서로만 존재하므로 분석 신뢰도는 누적 데이터 확보 이후 확보된다.
주요 기능
1. 공급처별 불량률과 품질 편차를 산출한다.
2. 납품 이력 기반 공급처 평가 리포트를 출력한다.
3. 품질 리스크가 높은 공급처를 관리 대상으로 표시한다.
4. 클레임 원인분석 결과를 공급처 평가에 반영한다.
연계 테이블 4종
INV_SUPPLIER_QUALITY, INV_SUPPLIERS, INV_RECEIPTS, SHP_CLAIM_CAUSES

## Slide 19
입고재고관리
입고 AI Agent
9 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-009
요구사항
MES-AD2-009
프로그램
MES-TD4-009
경로
입고재고관리 > 입고 AI Agent
채널
스마트패드, 관리자 Web
화면 목적
RAG 기반 AI Agent가 입고 기준서·검사 기준·과거 이력을 검색하여 입고 품질 판단을 자연어로 지원한다.
처리 절차
입고 스캔 → LOT 번호 조회 → 자연어 질의 → Vector DB 검색 → 기준 비교·이상 여부 판단 → 생산 연계
제약사항
AI는 설비를 직접 제어하지 않고 조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형으로 적용한다. RAG AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계한다(9.2).
주요 기능
1. 작업자가 자연어로 LOT 이력과 검사 기준을 질의한다.
2. 입고 기준서·자재 검사 기준서·공급사 평가 이력·품질 대응 매뉴얼을 Vector DB에서 검색한다.
3. 자재 품질 판정, 공급처 분석, 작업 가이드를 출력한다.
4. 질의 내용과 응답 결과를 이력으로 저장하여 재학습에 활용한다.

## Slide 20
수주견적AI관리
CAD 도면을 분석해 견적과 BOM을 자동 산출하는 AI 영역이다. 산출값은 신뢰도와 근거를 함께 표시한다.
화면 6건

## Slide 21
수주견적AI관리
CAD 도면분석
10 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-010
요구사항
MES-AD2-010
프로그램
MES-TD4-010
경로
수주견적AI관리 > CAD 도면분석
채널
관리자 Web
화면 목적
DWG/PDF 도면에서 객체·치수·형상 정보를 자동 추출하며 CAD Parsing과 Vision AI를 병렬 적용한다.
처리 절차
도면 업로드/배치 수집 → Autodesk API Parsing → Vision AI(YOLOv8+OCR) 병렬 인식 → 정합성 검증 → Confidence Score 산출
제약사항
CAD 객체 인식 정확도 80% 이상(IoU 0.5 기준 Precision·Recall·F1)을 목표로 한다. 학습 데이터는 도면 1,283건이며 파일명 중복 183건·0KB 손상 4건을 제외한 후 사용한다.
주요 기능
1. CAD 도면(DWG/CAD/DXF/PDF)을 업로드하거나 배치로 수집한다.
2. Autodesk API 기반 Parsing으로 객체 구조 데이터를 추출한다.
3. Vision AI(YOLOv8 + OCR)로 이미지 기반 객체·텍스트를 보완 인식한다.
4. Parsing 결과와 Vision 결과의 정합성을 검증하고 객체별 Confidence Score를 산출한다.

## Slide 22
수주견적AI관리
객체인식 결과관리
11 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-011
요구사항
MES-AD2-011
프로그램
MES-TD4-011
경로
수주견적AI관리 > 객체인식 결과관리
채널
관리자 Web
화면 목적
인식된 객체(홀·슬롯·길이·형상 등)를 데이터화하여 도면별 Feature로 저장하고 견적에 활용한다.
처리 절차
인식 결과 조회 → 시각 검증(Human-in-the-loop) → 수정·승인 → Feature 생성 → 재학습 데이터 축적
제약사항
작업자 검토 기반 Human-in-the-loop을 적용하여 AI 결과를 즉시 확정하지 않는다(2.6 4)). 수정 이력은 모델 재학습 데이터로 축적한다.
주요 기능
1. 객체 인식 결과를 등록한다(홀/슬롯/길이/형상 Feature 데이터화).
2. 인식 결과를 시각적으로 검증하고 수정한다(Human-in-the-loop).
3. 결과 삭제 및 도면별 Feature 조회를 제공한다.
4. 수정 전·후 값과 사유를 검증이력에 기록하여 재학습에 반영한다.

## Slide 23
수주견적AI관리
견적자동산출
12 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-012
요구사항
MES-AD2-012
프로그램
MES-TD4-012
경로
수주견적AI관리 > 견적자동산출
채널
관리자 Web
화면 목적
Feature·원자재 단가·공정 데이터를 기반으로 XGBoost 모델이 공정별 원가와 총 견적을 자동 산출한다.
처리 절차
도면 Feature 선택 → 단가·공정 데이터 결합 → XGBoost 산출 → 공정별 원가 확인 → 검토·승인 → 견적서 출력
제약사항
견적 산출 정확도 ±5% 이내(MAPE·MAE 기준)를 목표로 한다. 학습 Label은 과거 견적 Excel(약 5천개)과 실제 제조원가로 정제한다. Confidence Score 기준으로 자동 견적과 검토 견적을 분류한다.
주요 기능
1. Feature + 원자재단가 + 공정데이터를 입력하여 견적을 자동 산출한다.
2. 견적 수정·삭제를 제공한다.
3. 공정별 원가 및 총 견적 리포트를 출력한다.
4. Confidence Score 기준으로 자동 견적과 검토 견적을 분류한다.

## Slide 24
수주견적AI관리
BOM자동생성
13 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-013
요구사항
MES-AD2-013
프로그램
MES-TD4-013
경로
수주견적AI관리 > BOM자동생성
채널
관리자 Web
화면 목적
도면 객체 관계를 기반으로 자재 및 공정 구조를 자동 생성하여 생산 계획과 자재 소요량 산출에 활용한다.
처리 절차
도면 선택 → Rule 기반 초기 구성 → GNN 관계 추론 확장 → 다단계 전개 → 자재 소요량 산출 → 확정
제약사항
BOM 생성 정확도 85% 이상(기준 BOM 대비 항목 단위 Precision·Recall·F1)을 목표로 한다. 순환 참조를 허용하지 않는다.
주요 기능
1. 도면 객체 관계로부터 자재·공정 구조를 자동 생성한다(Rule 기반 + GNN 확장).
2. BOM 수정·삭제를 제공한다.
3. 다단계 전개 및 자재 소요량을 조회한다.
4. 순환 참조 여부를 검증하고 위반 시 저장을 차단한다.
연계 테이블 4종
EST_BOM_HEADERS, EST_BOM_ITEMS, EST_BOM_ROUTINGS, EST_MATERIAL_REQS

## Slide 25
수주견적AI관리
ML분석
14 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-014
요구사항
MES-AD2-014
프로그램
MES-TD4-014
경로
수주견적AI관리 > ML분석
채널
관리자 Web
화면 목적
과거 견적 및 생산 데이터를 학습하여 원가 패턴을 분석하고 견적 정확도 향상을 위한 모델 개선을 수행한다.
처리 절차
학습 데이터셋 선택 → 학습 설정 등록 → 학습 실행 → 검증 성능 비교 → 배포 여부 결정
제약사항
Train / Validation / Test 데이터셋 분리 기준을 적용하여 과적합을 사전 검증한다(2.7.4 ⓸). 데이터 분포·편향(제품군·재질·두께 기준)을 검증한 후 학습에 투입한다.
주요 기능
1. 과거 견적·생산 데이터를 학습 대상으로 등록한다.
2. 학습 설정 수정·삭제를 제공한다.
3. 모델 개선 결과(성능 지표·과적합 판정)를 조회한다.
4. 결과 데이터를 데이터관리시스템에 축적하고 재학습에 반영한다.
연계 테이블 4종
EST_ML_MODELS, EST_ML_TRAIN_RUNS, EST_ML_PREDICTIONS …

## Slide 26
수주견적AI관리
영향요인분석
15 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-015
요구사항
MES-AD2-015
프로그램
MES-TD4-015
경로
수주견적AI관리 > 영향요인분석
채널
관리자 Web
화면 목적
SHAP 기반으로 견적·품질에 영향을 미치는 주요 변수를 도출하고 공정 조건·원가 최적화 전략을 제시한다.
처리 절차
예측 결과 선택 → SHAP 산출 → Top-N 변수 표시 → 전문가 평가 비교 → 최적화 전략 리포트
제약사항
설명가능성 신뢰도 90% 이내를 목표로 하며 SHAP 변수 중요도 Top-N을 전문가 평가와 비교하여 일치율 또는 Spearman ρ로 검증한다(2.6).
주요 기능
1. 영향요인 분석 결과(SHAP)를 등록한다.
2. 분석 결과 수정·삭제를 제공한다.
3. SHAP 기반 최적화 전략 리포트를 출력한다.
4. '왜 이 견적인지'에 대한 근거를 견적 화면에 자동 제공한다.
연계 테이블 4종
EST_SHAP_FACTORS, EST_ML_PREDICTIONS, EST_QUOTATIONS …

## Slide 27
출하물류관리
출하 실적과 LOT 추적, 출하검사 결과와 클레임을 관리하는 영역이다.
화면 5건

## Slide 28
출하물류관리
출하관리
16 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-016
요구사항
MES-AD2-016
프로그램
MES-TD4-016
경로
출하물류관리 > 출하관리
채널
관리자 Web, 스마트패드
화면 목적
고객사·출하일자·출하수량·납기정보를 관리하고 ERP 데이터를 연계하여 출하 지시와 실적을 통합 관리한다.
처리 절차
출하 목록조회 → 출하 등록(고객사·출하일·수량·납기) → 검사 합격 검증 → 출하 승인 → ERP 연계 → 실적 기록
제약사항
ERP(이카운트) 연계 방식은 API / DB 연동으로 한다. 현행 출하 이력은 Excel 약 1천개와 수기 납품 증빙으로 관리되어 초기 이관 범위 확정이 필요하다.
주요 기능
1. 출하 등록 시 고객사·출하일·수량·납기를 등록하고 ERP와 연계한다.
2. 출하 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. 출하 지시와 출하 실적을 통합 관리한다.
4. 출하 시각을 기록하여 수주출하 리드타임 산출 근거를 남긴다.

## Slide 29
출하물류관리
LOT추적관리
17 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-017
요구사항
MES-AD2-017
프로그램
MES-TD4-017
경로
출하물류관리 > LOT추적관리
채널
관리자 Web, 현장POP
화면 목적
제품 LOT 기준으로 생산부터 출하까지 전 과정 이력을 추적하고 클레임 발생 시 공정·품질 이력을 즉시 조회한다.
처리 절차
제품 LOT 등록·연결(자재 LOT·작업지시·BOM) → 공정 진행에 따른 상태 갱신 → 전 과정 이력 조회 → 클레임 역추적
제약사항
수주–CAD–BOM–생산–설비–품질–출하로 연결되는 디지털 스레드 구조를 전제로 한다. LOT 기반 데이터 매핑 성공률 85% 이상을 확보해야 한다(2.7.4).
주요 기능
1. 생산~출하 전 과정을 제품 LOT 단위로 연결한다.
2. LOT 추적 수정·삭제를 제공한다.
3. LOT별 전 과정 이력을 조회한다.
4. 클레임 발생 시 해당 LOT의 공정 및 품질 이력을 즉시 조회한다.
연계 테이블 4종
SHP_LOT_TRACES, INV_MATERIAL_LOTS, PRC_PROCESS_HISTORI …

## Slide 30
출하물류관리
검사결과관리
18 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-018
요구사항
MES-AD2-018
프로그램
MES-TD4-018
경로
출하물류관리 > 검사결과관리
채널
관리자 Web, 스마트패드
화면 목적
출하 전 품질검사 결과와 불량 여부를 관리하고 검사 합격 LOT만 출하 가능하도록 통제한다.
처리 절차
검사기준 조회 → 수압·기밀·진공 시험 결과 등록 → 기준값 대비 판정 → 합격 LOT 출하 가능 전환 → 불합격 원인 추적
제약사항
현행 시험 결과는 개별 문서로 관리되어 통합되어 있지 않으므로 검사 항목 표준화가 선행되어야 한다. 판정 기준은 기준정보관리의 품질기준 데이터를 따른다.
주요 기능
1. 출하 전 품질검사(수압·기밀·진공) 결과를 등록한다.
2. 검사결과 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. 검사 합격 LOT만 출하 가능하도록 제어한다.
4. 불합격 사유와 성적서 번호를 기록하고 원인 공정 추적으로 연계한다.
연계 테이블 4종
SHP_INSPECTIONS, BAS_QUALITY_STANDARDS, SHP_LOT_TRACES …

## Slide 31
출하물류관리
클레임분석
19 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-019
요구사항
MES-AD2-019
프로그램
MES-TD4-019
경로
출하물류관리 > 클레임분석
채널
관리자 Web
화면 목적
고객 클레임 데이터를 수집·분석하여 원인 공정 및 영향 요인을 식별하고 반복 이슈 기반 품질 개선을 지원한다.
처리 절차
클레임 접수 등록 → LOT 역추적 → 원인 공정·영향 요인 식별 → 반복 발생 여부 판정 → 개선·예방 전략 리포트
제약사항
현행 클레임 원인분석은 1~2일 이상 소요되며 클레임 이력이 문서로만 존재하여 초기 데이터가 부족하다. 누적 데이터 확보 후 분석 신뢰도가 확보된다.
주요 기능
1. 고객 클레임 데이터를 수집·등록한다.
2. 원인 공정 및 영향 요인을 식별한다.
3. 반복 발생 이슈 기반 품질 개선·예방 전략 리포트를 출력한다.
4. 분석 결과를 공급처 품질분석과 연계한다.
연계 테이블 4종
SHP_CLAIMS, SHP_CLAIM_CAUSES, SHP_LOT_TRACES, SHP_INSP …

## Slide 32
출하물류관리
출하 AI Agent
20 / 49
화면정의
추가
화면ID
MES-TD3-020
요구사항
MES-AD2-020
프로그램
MES-TD4-020
경로
출하물류관리 > 출하 AI Agent
채널
관리자 Web, 스마트패드
화면 목적
출하 기준서·품질 기준·검사 결과·클레임 이력을 기반으로 출하 가능 여부와 대응 가이드를 자연어로 제공한다.
처리 절차
출하 요청 → LOT 번호 조회 → 품질 검증 → 자연어 질의 → 승인 판단 지원 → 대응 가이드 제시
제약사항
AI는 출하를 자동 승인하지 않고 승인 판단을 지원한다. 관리자가 검토·수정·승인한 결과만 운영에 반영한다(2.5 방법론 ⑤). RAG AI Agent는 폐쇄형 구조로 설계한다.
주요 기능
1. 자연어 질의를 통해 출하 리스크를 확인한다.
2. 출하 기준서·품질 기준서·클레임 대응 매뉴얼을 Vector DB에서 검색한다.
3. 출하 승인 결과, LOT 번호, 클레임 분석 결과를 출력한다.
4. 질의·응답 이력을 저장하고 승인 권한자에게 판단 근거를 제공한다.

## Slide 33
공정관리
10개 공정의 실적·작업조건·이력을 수집하고 분석하는 영역이다.
화면 5건

## Slide 34
공정관리
공정실적관리
21 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-021
요구사항
MES-AD2-021
프로그램
MES-TD4-021
경로
공정관리 > 공정실적관리
채널
현장POP, 스마트패드, 관리자 Web
화면 목적
공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석하고 목표 대비 실적을 비교한다.
처리 절차
작업지시 확인 → 실적 등록(자동 수집 또는 POP 입력) → 불량 수량·유형 기록 → 목표 대비 비교 → 이력 축적
제약사항
자동 수집 대상은 신규 레이저커팅기 PLC 1지점과 터치PC 1지점이며 그 외 공정 실적은 터치PC·스마트패드 수동 입력에 의존한다(2.7.1). 패키지 기본 기능을 경동글로벌텍 공정 구성에 맞추어 수정 개발한다.
주요 기능
1. 공정실적(작업이력·생산성 데이터)을 등록한다.
2. 공정실적 수정·삭제를 제공한다.
3. 목표 대비 실적을 비교 조회한다.
4. 자동 수집(PLC)과 수동 입력(POP·패드) 실적을 구분하여 기록한다.

## Slide 35
공정관리
공정 데이터 모니터링
22 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-022
요구사항
MES-AD2-022
프로그램
MES-TD4-022
경로
공정관리 > 공정 데이터 모니터링
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
속도·압력·전류·온도 등 공정 데이터를 실시간 모니터링하고 이상 발생 시 즉시 알림을 제공한다.
처리 절차
PLC 수집 → Data Gateway 전송 → 시계열 적재 → 임계값 비교 → 이상 시 알림 발생
제약사항
수집 가능한 공정 데이터는 신규 도입 레이저커팅기 PLC에 한정된다. 기존 설비의 IoT 수집과 이를 활용한 품질 예측·예지보전 AI는 사업계획서 2.5에서 '현 사업 미적용'으로 명시되어 포함하지 않는다.
주요 기능
1. 속도·압력·전류·온도 등 공정 데이터를 실시간 조회한다.
2. 이상 발생 시 알림을 제공한다.
3. 수집 경로(PLC → Data Gateway → 데이터관리시스템)의 상태를 표시한다.
4. 결측·노이즈 데이터를 품질 플래그로 구분한다.

## Slide 36
공정관리
작업조건관리
23 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-023
요구사항
MES-AD2-023
프로그램
MES-TD4-023
경로
공정관리 > 작업조건관리
채널
관리자 Web, 현장POP
화면 목적
공정별 표준 작업 조건을 관리하고 실제 작업 데이터와 비교 분석하여 작업 편차를 최소화한다.
처리 절차
표준 조건 등록 → 실측값 수집(PLC·POP) → 편차 산출 → 허용범위 초과 시 알림 → 조치 기록
제약사항
현행 작업 조건은 작업자 경험으로 전파되고 문서화되어 있지 않아 표준 작업 조건의 초기 정의는 도입기업이 제공해야 한다 — 담당자 확인 필요.
주요 기능
1. 공정별 표준 작업 조건을 표준화하여 등록한다.
2. 작업조건 수정·삭제를 제공한다.
3. 표준 조건과 실제 작업 데이터를 비교 조회한다.
4. 허용범위 초과 편차에 대해 알림을 발송하고 조치 내용을 기록한다.
연계 테이블 4종
PRC_STD_CONDITIONS, PRC_ACTUAL_CONDITIONS, PRC_CONDITI …

## Slide 37
공정관리
공정이력조회
24 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-024
요구사항
MES-AD2-024
프로그램
MES-TD4-024
경로
공정관리 > 공정이력조회
채널
관리자 Web, 현장POP
화면 목적
LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생산 과정의 투명성을 확보하고 품질 문제 발생 시 원인 공정을 추적한다.
처리 절차
제품 LOT 검색 → 공정별 진입·종료 시각 조회 → 체류 시간 산출 → 원인 공정 추적 → 클레임분석 연계
제약사항
LOT가 각 공정 단계에서 누락 없이 기록되어야 조회가 성립한다. 외주 공정(소재가공·버핑) 구간은 외주처 실적 회신이 없으면 이력이 단절된다.
주요 기능
1. LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회한다.
2. 품질 문제 발생 시 원인 공정을 추적한다.
3. LOT추적관리·클레임분석과 연계 조회한다.
4. 외주 구간의 이력 단절 여부를 표시한다.
연계 테이블 4종
PRC_PROCESS_HISTORIES, SHP_LOT_TRACES, PRC_PERFORMANCES, PRC_WORK_ORDERS

## Slide 38
공정관리
공정데이터 분석
25 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-025
요구사항
MES-AD2-025
프로그램
MES-TD4-025
경로
공정관리 > 공정데이터 분석
채널
관리자 Web
화면 목적
공정조건·생산실적·품질 결과를 통합 분석하여 공정별 수율·불량률·병목 원인을 도출한다.
처리 절차
분석 기간·공정 지정 → 실적·이력·편차·검사 결합 → 수율·불량률·체류시간 산출 → 병목 판정 → 리포트
제약사항
현행은 공정별 체류시간과 병목 구간 파악이 불가능한 상태이므로 분석 정확도는 공정 실적 입력 성실도에 좌우된다.
주요 기능
1. 공정조건·생산실적·품질 결과를 통합 분석한다.
2. 공정별 수율·불량률·병목 원인 리포트를 출력한다.
3. 분석 결과를 성과지표(제조 리드타임) 개선 근거로 활용한다.
4. 체류시간 상위 공정을 병목으로 표시한다.
연계 테이블 4종
PRC_PROCESS_HISTORIES, PRC_PERFORMANCES, PRC_CONDITION_DEVIATIONS, SHP_INSPECTIONS

## Slide 39
사용자/시스템관리
계정과 권한, 로그와 알림, 시스템 설정을 관리하는 영역이다.
화면 4건

## Slide 40
사용자/시스템관리
사용자 관리
26 / 49
화면정의
기존
화면ID
MES-TD3-026
요구사항
MES-AD2-026
프로그램
MES-TD4-026
경로
사용자/시스템관리 > 사용자 관리
채널
관리자 Web
화면 목적
사용자 권한 및 계정을 관리하고 역할 기반 접근 제어(RBAC)로 시스템 보안을 강화한다.
처리 절차
사용자 목록조회 → 등록(역할 지정) → 권한 매핑 → 저장 → 접속 로그 확인
제약사항
패키지 기본 기능을 수정 없이 재사용한다(FP산정리스트 '수정없이 재사용'). 비밀번호 복잡도 및 주기적 변경 정책을 적용한다(9.2 ②). 사용자명·연락처·이메일은 개인정보로 암호화·마스킹 대상이다.
주요 기능
1. 사용자 등록(RBAC 역할 지정)·수정·삭제·조회를 제공한다.
2. 관리자·생산관리자·품질관리자·현장작업자 역할별 계정을 분리 운영한다.
3. 최소 권한 원칙을 적용하여 화면·기능 접근을 제한한다.
4. 비밀번호 복잡도와 변경 주기 정책을 적용한다.

## Slide 41
사용자/시스템관리
로그 관리
27 / 49
화면정의
기존
화면ID
MES-TD3-027
요구사항
MES-AD2-027
프로그램
MES-TD4-027
경로
사용자/시스템관리 > 로그 관리
채널
관리자 Web
화면 목적
시스템 사용 이력 및 작업 로그를 기록하여 문제 발생 시 원인을 추적한다.
처리 절차
기간·구분·사용자 조건 지정 → 로그 조회 → 감사추적 확인 → 로그 다운로드
제약사항
패키지 기본 기능을 수정 없이 재사용한다. 접근 로그 기록·모니터링은 사업계획서 9.2 ③의 보안 요구를 충족해야 한다.
주요 기능
1. 로그 조회(감사추적)를 제공한다.
2. 로그 다운로드를 제공하며 다운로드 이력을 기록한다.
3. 접근 로그를 기록·모니터링한다.
4. 오류 로그의 메시지와 발생 화면을 함께 표시한다.
연계 테이블 3종
SYS_ACCESS_LOGS, SYS_USERS, DAT_DOWNLOAD_LOGS

## Slide 42
사용자/시스템관리
알림 설정
28 / 49
화면정의
기존
화면ID
MES-TD3-028
요구사항
MES-AD2-028
프로그램
MES-TD4-028
경로
사용자/시스템관리 > 알림 설정
채널
관리자 Web
화면 목적
알림 기준 및 수신 대상을 설정하여 사용자 맞춤 알림을 제공한다.
처리 절차
알림 기준 조회 → 조건·임계값 등록 → 수신 대상 지정 → 채널 선택 → 저장·테스트
제약사항
패키지 기본 기능을 수정 없이 재사용한다. FP산정리스트의 단위프로세스명은 '알림설정', 설명 열은 '알림 기준 등록/수정/조회'로 표기가 다르나 동일 기능이다.
주요 기능
1. 알림 기준 등록·수정·조회를 제공한다.
2. 수신 대상을 역할 또는 사용자별로 지정한다.
3. 설비 이상·납기 경고·품질 이상 알림과 연계한다.
4. 알림 채널(화면·현황판·스마트패드)을 선택한다.
연계 테이블 3종
SYS_CONFIGS, SYS_USERS, AGT_RECOMMENDATIONS

## Slide 43
사용자/시스템관리
시스템 설정
29 / 49
화면정의
기존
화면ID
MES-TD3-029
요구사항
MES-AD2-029
프로그램
MES-TD4-029
경로
사용자/시스템관리 > 시스템 설정
채널
관리자 Web
화면 목적
시스템 환경 설정 및 인터페이스를 관리하여 운영 최적화를 지원한다.
처리 절차
설정 조회 → 값 등록·수정 → 인터페이스 연계 정보 설정 → 연계 테스트 → 저장
제약사항
패키지 기본 기능을 수정 없이 재사용한다. 외부 인터페이스 4종(ERP 연계·IoT/PLC·CAD 파일·외부 표준문서)은 FP산정리스트에서 EIF로 별도 산정되어 있으며 모두 '수정없이 재사용'으로 분류되어 있다.
주요 기능
1. 시스템 설정 등록·수정·조회를 제공한다.
2. 인터페이스(ERP·IoT/PLC·CAD·외부 문서) 연계 설정을 관리한다.
3. 수집 장비 등록 정보(프로토콜·수집 주기)를 관리한다.
4. 접속 정보 등 민감 항목은 암호화하여 저장한다.

## Slide 44
기준정보관리
품질기준·작업표준·공통코드 등 전 화면이 참조하는 기준 데이터 영역이다.
화면 3건

## Slide 45
기준정보관리
품질기준 관리
30 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-030
요구사항
MES-AD2-030
프로그램
MES-TD4-030
경로
기준정보관리 > 품질기준 관리
채널
관리자 Web
화면 목적
제품별 품질 기준 및 검사 기준을 관리하여 품질 판정 기준 데이터로 활용한다.
처리 절차
품질기준 조회 → 제품군·검사항목별 기준값 등록 → 적용 규격(ASME·KS) 지정 → 저장 → 검사결과관리 연계
제약사항
패키지 기본 기능을 경동글로벌텍의 ASME·KS 인증 기준 및 수압·기밀·진공 시험 항목에 맞추어 수정 개발한다. 현행 검사 기준서는 문서로만 존재하므로 초기 기준 데이터는 도입기업이 제공해야 한다.
주요 기능
1. 제품별 검사 기준(항목·기준값 상하한·단위)을 등록한다.
2. 품질기준 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. 검사결과관리·품질현황 분석의 판정 기준으로 사용한다.
4. 적용 시작일 기준으로 기준 변경 이력을 관리한다.
연계 테이블 3종
BAS_QUALITY_STANDARDS, BAS_COMMON_CODES, SHP_INSPECTIONS

## Slide 46
기준정보관리
작업표준관리
31 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-031
요구사항
MES-AD2-031
프로그램
MES-TD4-031
경로
기준정보관리 > 작업표준관리
채널
관리자 Web, 현장POP
화면 목적
공정별 작업 절차 및 조건을 표준화하여 작업자 간 편차를 최소화한다.
처리 절차
작업표준 조회 → 절차·표준 공수·자격 요건 등록 → 문서 첨부 → Vector DB 임베딩 등록 → 저장
제약사항
패키지 기본 기능을 경동글로벌텍 공정에 맞추어 수정 개발한다. 현행 작업표준은 작업자 경험으로 전파되고 있어 초기 표준 정의가 선행되어야 한다 — 담당자 확인 필요.
주요 기능
1. 작업표준 등록·수정·삭제·조회를 제공한다.
2. 공정별 작업 절차와 조건을 표준화하여 관리한다.
3. 작업표준서(SOP)를 Vector DB 임베딩 대상으로 연계한다.
4. 표준 공수와 자격 요건(WPS·PQR·용접사 자격)을 관리한다.
연계 테이블 4종
BAS_WORK_STANDARDS, BAS_COMMON_CODES, PRC_STD_CONDITIONS, AGT_VECTOR_DOCS

## Slide 47
기준정보관리
코드관리
32 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-032
요구사항
MES-AD2-032
프로그램
MES-TD4-032
경로
기준정보관리 > 코드관리
채널
관리자 Web
화면 목적
품목·공정·설비 코드 등 기준 정보를 관리하여 데이터 정합성을 확보한다.
처리 절차
코드 그룹 선택 → 코드 등록(중복 검증) → 상위 코드 지정 → 속성값 등록 → 저장
제약사항
패키지 기본 기능을 수정 개발한다. 재질·두께·길이(mm)·중량(kg)·고객사 코드 등 표준화 항목은 사업계획서 2.7.3 '데이터 변환' 기준을 따른다. 코드는 중복될 수 없다.
주요 기능
1. 공통코드(품목/공정/설비/재질/고객사)를 등록한다.
2. 공통코드 수정·삭제·조회를 제공한다.
3. LOT 채번 규칙과 고객사 코드 표준을 관리한다.
4. 코드 그룹 내 코드 중복을 차단한다.
연계 테이블 2종
BAS_COMMON_CODES, SYS_CONFIGS

## Slide 48
데이터관리
수집 데이터를 통합·조회·시각화하고 AI 학습 데이터를 관리하는 영역이다.
화면 5건

## Slide 49
데이터관리
데이터통합관리
33 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-033
요구사항
MES-AD2-033
프로그램
MES-TD4-033
경로
데이터관리 > 데이터통합관리
채널
관리자 Web
화면 목적
ERP·IoT·공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소를 구축하고 데이터 정합성을 확보한다.
처리 절차
수집 대상 등록 → 통합 작업(ETL) 설정 → 스케줄 실행 → 실행 로그 확인 → 품질 검증 결과 반영
제약사항
정형(수주/생산/재고/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(CAD/문서/이미지)을 모두 수용해야 한다. ERP 연계 대상과 실사용 범위는 사업계획서 내 서술이 상충하므로 착수 시 확정한다 — 담당자 확인 필요.
주요 기능
1. ERP/IoT/공정 데이터 수집 대상을 등록한다.
2. 통합 설정(변환 규칙·스케줄·적재 대상)을 수정한다.
3. 데이터 통합 상태를 모니터링하고 실행 로그를 조회한다.
4. Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB 구성으로 적재한다.

## Slide 50
데이터관리
데이터조회
34 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-034
요구사항
MES-AD2-034
프로그램
MES-TD4-034
경로
데이터관리 > 데이터조회
채널
관리자 Web
화면 목적
LOT 기준으로 데이터를 조회·분석하여 생산 이력을 확인하고 공정–품질–출하 데이터 연계 분석을 지원한다.
처리 절차
LOT·기간·공정 조건 지정 → 정형·시계열·비정형 통합 조회 → 연계 분석 → 결과 확인
제약사항
데이터 연계율 85% 이상(연결된 데이터 ÷ 전체 데이터 × 100)을 확보해야 한다(2.7.4 유효성 검증 항목 ⓷).
주요 기능
1. LOT 기준으로 데이터를 조회한다.
2. 공정–품질–출하 데이터를 연계 분석한다.
3. 조회 조건을 LOT/공정/품질/출하 단위로 지정한다.
4. 연계되지 않은 데이터를 별도 표시하여 연계율을 관리한다.
연계 테이블 4종
DAT_TIMESERIES, DAT_LAKE_OBJECTS, SHP_LOT_TRACES, DAT_QUALITY_CHECKS

## Slide 51
데이터관리
데이터시각화
35 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-035
요구사항
MES-AD2-035
프로그램
MES-TD4-035
경로
데이터관리 > 데이터시각화
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드를 시각화하고 의사결정에 필요한 인사이트를 제공한다.
처리 절차
시각화 대상 선택 → 기간·조건 지정 → 차트 생성 → 관리자 Web·현황판 표출
제약사항
패키지 기본 시각화 기능을 경동글로벌텍 KPI 항목(생산량·설비 가동률·납기 현황·원가 추이)에 맞추어 수정 개발한다.
주요 기능
1. 데이터 트렌드를 그래프·대시보드로 출력한다.
2. 관리자 Web과 현황판에 동일 시각화를 표시한다.
3. 시각화 대상은 생산량·설비 가동률·납기 현황·원가 추이를 포함한다.
4. 차트별 조회 조건을 저장하여 재사용한다.
연계 테이블 4종
DAT_TIMESERIES, KPI_MEASURES, PRC_PERFORMANCES, EST_QUOTATIONS

## Slide 52
데이터관리
데이터 다운로드
36 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-036
요구사항
MES-AD2-036
프로그램
MES-TD4-036
경로
데이터관리 > 데이터 다운로드
채널
관리자 Web
화면 목적
분석 데이터를 Excel·CSV 등으로 다운로드하여 추가 분석과 외부 보고에 활용한다.
처리 절차
조회 조건 지정 → 권한 확인 → 파일 형식 선택 → 다운로드 → 이력 기록
제약사항
CAD 도면·견적·BOM·원가 정보는 핵심 지적 자산이므로 데이터 반출 기준과 권한 통제를 적용한다(9.2 ①).
주요 기능
1. 조회·분석 결과를 Excel/CSV로 다운로드한다.
2. 다운로드 이력을 로그로 기록한다.
3. 데이터 구분별 반출 권한을 검증한다.
4. 미승인 구분의 다운로드 요청을 차단한다.
연계 테이블 3종
DAT_DOWNLOAD_LOGS, SYS_ROLE_PERMISSIONS, SYS_USERS

## Slide 53
데이터관리
AI학습 데이터관리
37 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-037
요구사항
MES-AD2-037
프로그램
MES-TD4-037
경로
데이터관리 > AI학습 데이터관리
채널
관리자 Web
화면 목적
ML 모델 학습용 데이터셋을 관리·갱신하여 데이터 품질을 향상시킨다.
처리 절차
데이터셋 등록 → 중복·결측·이상치 전처리 → Train/Validation/Test 분할 → 분포·편향 검증 → 확정
제약사항
[분석 산출] 초기 학습 대상 CAD 도면 1,283건 중 파일명 중복 183건(14.3%)과 0KB 손상 4건을 제외해야 한다. 제품별 도면 수 편차(최대 184·최소 1·중앙값 5)로 인한 학습 데이터 불균형 검증이 필요하다.
주요 기능
1. AI 학습 데이터 등록·수정·삭제·조회를 제공한다.
2. Train / Validation / Test 데이터셋 분리 기준을 적용한다.
3. 중복 제거(도면번호+버전+고객사 기준), 결측치 보정, 이상치 제거를 수행한다.
4. 제품군·재질·두께 기준 분포·편향 검증 결과를 기록한다.

## Slide 54
AI Agent 통합관리
자연어 질의로 생산·품질을 분석하고 의사결정을 지원하는 RAG 기반 Agent 영역이다.
화면 5건

## Slide 55
AI Agent 통합관리
통합 AI질의
38 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-038
요구사항
MES-AD2-038
프로그램
MES-TD4-038
경로
AI Agent 통합관리 > 통합 AI질의
채널
관리자 Web, 스마트패드
화면 목적
자연어로 생산·품질·출하 등 전 공정 정보를 조회할 수 있도록 통합 질의 기능을 제공한다.
처리 절차
자연어 질의 입력 → Vector DB + 운영 DB 병합 검색 → 응답 생성 → 근거 문서 표시 → 이력 저장
제약사항
RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고 사용 로그를 기록·관리한다(9.2 ⑤). AI는 의사결정 지원형으로만 적용한다.
주요 기능
1. 자연어 질의로 생산·품질·출하 전 공정 정보를 조회한다.
2. Vector DB + RAG 구조로 정형·비정형 데이터를 함께 검색한다.
3. 질의 예시('이 도면 견적 왜 이렇게 나왔고 가장 비싼 공정은?', '이번 주 납기 위험 있는 출하건 있어요?')를 지원한다.
4. 응답 근거 문서와 참조 데이터를 함께 표시한다.

## Slide 56
AI Agent 통합관리
생산/품질 분석
39 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-039
요구사항
MES-AD2-039
프로그램
MES-TD4-039
경로
AI Agent 통합관리 > 생산/품질 분석
채널
관리자 Web
화면 목적
AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개선 방향을 제시하고 관리자 의사결정을 지원한다.
처리 절차
분석 실행 → 생산·품질 데이터 자동 분석 → 문제점·개선 방향 도출 → 관리자 검토 → 승인 후 운영 반영
제약사항
AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증한다(2.5 방법론 ⑤).
주요 기능
1. 생산·품질 데이터를 자동 분석한다.
2. 문제점 및 개선 방향 리포트를 출력한다.
3. 분석 결과는 관리자 검토 후 운영에 반영한다.
4. 검토 상태(미검토/승인/수정/반려)를 관리한다.
연계 테이블 4종
AGT_RECOMMENDATIONS, PRC_PERFORMANCES, SHP_INSPECTIONS, PRC_CONDITION_DEVIATIONS

## Slide 57
AI Agent 통합관리
의사결정 지원
40 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-040
요구사항
MES-AD2-040
프로그램
MES-TD4-040
경로
AI Agent 통합관리 > 의사결정 지원
채널
관리자 Web
화면 목적
공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정보를 제공하여 AI 기반 판단을 지원한다.
처리 절차
대상 선택 → 조건 기반 추천 생성 → 근거 확인 → 관리자 검토·수정 → 승인 후 운영계획 반영
제약사항
AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않는다(2.5 방법론 개요). 추천 반영률과 예측오차를 지속 모니터링한다.
주요 기능
1. 조건 기반 공정 최적 셋업값을 추천한다.
2. 납기 리스크 분석과 대응 제안을 제공한다.
3. 관리자가 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며 승인된 결과만 운영계획에 반영한다.
4. 추천 반영률과 예측 오차를 집계한다.
연계 테이블 4종
AGT_RECOMMENDATIONS, EST_ML_PREDICTIONS, PRC_STD_CONDITIONS, EST_PROJECTS

## Slide 58
AI Agent 통합관리
알림 및 추천
41 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-041
요구사항
MES-AD2-041
프로그램
MES-TD4-041
경로
AI Agent 통합관리 > 알림 및 추천
채널
관리자 Web, 현황판, 스마트패드
화면 목적
이상 발생 시 알림과 개선 조건 추천을 제공하여 실시간 대응 체계를 구축한다.
처리 절차
이벤트 감지 → 알림 기준 대조 → 알림 발송(화면·현황판·스마트패드) → 개선 조건 추천 → 확인 처리
제약사항
알림 대상 데이터는 수집 가능한 범위(레이저커팅기 PLC·터치PC·시스템 입력값)에 한정된다. 알림 기준과 수신 대상은 사용자/시스템관리의 알림 설정을 따른다.
주요 기능
1. 이상 발생 시 알림을 출력한다.
2. 개선 조건을 추천한다.
3. 알림 기준과 수신 대상은 사용자/시스템관리의 알림 설정을 따른다.
4. 알림 확인 여부와 조치 결과를 기록한다.
연계 테이블 4종
AGT_RECOMMENDATIONS, SYS_CONFIGS, PRC_EQUIP_SIGNALS, S …

## Slide 59
AI Agent 통합관리
사용자 질문이력
42 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-042
요구사항
MES-AD2-042
프로그램
MES-TD4-042
경로
AI Agent 통합관리 > 사용자 질문이력
채널
관리자 Web
화면 목적
사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선에 활용하고 AI 성능을 지속 향상시킨다.
처리 절차
질의 이력 조회 → 응답 품질 확인 → 개선 대상 선별 → 프롬프트 개선·문서 보강·재학습 반영
제약사항
질의 로그에는 CAD 도면·견적·원가 등 핵심 정보가 포함될 수 있으므로 접근 권한을 통제하고 외부 반출을 금지한다.
주요 기능
1. 사용자 질의 내용과 응답 결과를 저장한다.
2. 질문이력을 조회한다.
3. AI 질의 로그를 기반으로 프롬프트 개선·문서 보강·모델 재학습을 수행한다.
4. 권한 없는 사용자의 이력 조회를 차단한다.
연계 테이블 3종
AGT_QUERY_LOGS, SYS_USERS, AGT_VECTOR_DOCS

## Slide 60
KPI관리
성과지표를 산출·조회하고 목표를 관리하는 영역이다.
화면 3건

## Slide 61
KPI관리
생산성 KPI 조회
43 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-043
요구사항
MES-AD2-043
프로그램
MES-TD4-043
경로
KPI관리 > 생산성 KPI 조회
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
생산량·설비가동률·공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회한다.
처리 절차
집계 기간 지정 → 작업지시 확정~포장완료 구간 집계 → 평균 리드타임 산출 → 목표 대비 달성률 표시
제약사항
성과지표 관리 기능은 시스템 내 대시보드 형식으로 구현되어야 한다(2.9 필수 반영 사항). 산식: 제조 리드타임 감소율(%) = (1,320 − 1,080) ÷ 1,320 × 100 = 18.2%. 측정근거는 2025년 생산 일지이다.
주요 기능
1. 생산량, 설비가동률, 공정 리드타임을 조회한다.
2. 성과지표 '제조 리드타임'(작업지시 확정~포장완료 평균 소요시간)을 자동 산출한다.
3. 기존값 1,320시간 대비 목표값 1,080시간의 달성 현황을 표시한다.
4. 산출 결과를 KPI 측정실적으로 저장한다.

## Slide 62
KPI관리
품질 KPI 조회
44 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-044
요구사항
MES-AD2-044
프로그램
MES-TD4-044
경로
KPI관리 > 품질 KPI 조회
채널
관리자 Web, 현황판
화면 목적
불량률·공정별 불량 유형·출하 품질 합격률·클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화한다.
처리 절차
집계 기간 지정 → 검사·실적·클레임 집계 → 품질 지표 산출 → 대시보드 시각화
제약사항
품질 KPI는 사업계획서 1.5 성과지표(제조 리드타임·수주출하 리드타임) 2건에 포함되지 않는 운영 지표이므로 정부 성과지표 산출 근거로는 사용하지 않는다.
주요 기능
1. 불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률을 자동 산출한다.
2. 산출 결과를 대시보드로 시각화한다.
3. 공식 성과지표 2건과 구분하여 운영 지표로 표기한다.
4. 지표 클릭 시 검사결과관리·클레임분석으로 이동한다.
연계 테이블 4종
KPI_MEASURES, SHP_INSPECTIONS, SHP_CLAIMS, PRC_PERFORM …

## Slide 63
KPI관리
KPI 관리
45 / 49
화면정의
변경
화면ID
MES-TD3-045
요구사항
MES-AD2-045
프로그램
MES-TD4-045
경로
KPI관리 > KPI 관리
채널
관리자 Web
화면 목적
KPI 목표값 설정·기준 변경·공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능을 제공한다.
처리 절차
KPI 목표 등록(기존값·목표값·가중치) → 산식 설정 → 집계 실행 → 달성률 분석 → 이력 관리
제약사항
성과지표 기존값·목표값은 사업계획서 1.5의 확정값(제조 리드타임 1,320h→1,080h 가중치 0.5, 수주출하 리드타임 1,440h→1,200h 가중치 0.5)을 초기값으로 등록한다. 측정 근거는 2025년 생산 일지(수주출하는 3개월분)이다. 수주출하 리드타임 단축률(%) = (1,440 − 1,200) ÷ 1,440 × 100 = 16.7%.
주요 기능
1. KPI 목표값 등록·수정·삭제를 제공한다.
2. KPI 달성률 분석 리포트를 출력한다.
3. 성과지표 2건(제조 리드타임 h, 수주출하 리드타임 h)의 기존값·목표값·가중치를 관리한다.
4. 공식 성과지표와 부가 목표를 구분하여 관리한다.

## Slide 64
공통화면
모든 업무 화면에 공통으로 적용되는 메인·로그인·팝업·대시보드 화면이다.
화면 4건

## Slide 65
공통화면
메인시안
46 / 49
화면정의
공통
화면ID
COMMON-MAIN
경로
공통
채널
관리자 Web, 현황판 2대, 현장POP, 스마트패드 공통 적용
화면 목적
메인 화면은 진행 중 프로젝트(수주) 현황, 제조·수주출하 리드타임, 설비 가동 상태, 납기 리스크를 카드와 차트로 제공한다.
처리 절차
메인 화면은 진행 중 프로젝트(수주) 현황, 제조·수주출하 리드타임, 설비 가동 상태, 납기 리스크를 카드와 차트로 제공한다.
연계 테이블 4종
KPI_MEASURES, KPI_TARGETS, EST_PROJECTS, PRC_EQUIP_SIGNALS

## Slide 66
공통화면
로그인 화면
47 / 49
화면정의
공통
화면ID
COMMON-LOGIN
요구사항
MES-AD2-026
경로
로그인
채널
관리자 Web, 현장POP, 스마트패드 공통 적용
화면 목적
사용자 인증 및 RBAC 권한 확인
처리 절차
사용자ID와 비밀번호를 입력하여 시스템에 접속한다. 로그인 성공 시 RBAC 역할에 따른 메뉴가 노출된다.
연계 테이블 3종
SYS_USERS, SYS_ROLE_PERMISSIONS, SYS_ACCESS_LOGS

## Slide 67
공통화면
팝업 화면
48 / 49
화면정의
공통
화면ID
COMMON-POPUP
경로
공통 > 팝업
채널
관리자 Web, 현장POP, 스마트패드 공통 적용
화면 목적
등록·수정·상세조회·코드 검색 공통 팝업
처리 절차
등록·수정·상세조회·확인·오류 알림 등 반복 사용되는 공통 팝업이다. 프로젝트(수주)번호·자재/제품 LOT·공정 코드 검색 팝업을 포함한다.
연계 테이블 3종
BAS_COMMON_CODES, EST_PROJECTS, SHP_LOT_TRACES

## Slide 68
공통화면
대시보드 화면
49 / 49
화면정의
공통
화면ID
COMMON-DASHBOARD
경로
공통 > 대시보드
채널
관리자 Web, 현황판 2대 적용
화면 목적
수주·견적, 생산, 품질, 출하, 설비 요약 정보를 카드와 차트로 제공하며 현황판 2대에 동일 화면을 표출한다.
처리 절차
수주·견적, 생산, 품질, 출하, 설비 요약 정보를 카드와 차트로 제공하며 현황판 2대에 동일 화면을 표출한다.
연계 테이블 4종
KPI_MEASURES, PRC_PERFORMANCES, SHP_SHIPMENTS, SHP_INSPECTIONS

## Slide 69
화면정의서
도입기업 검토 항목
No | 대상 화면 | 업무영역 | 검토 결과 | 검토 의견
1 | MES-TD3-001~MES-TD3-004 | AI 대시보드 | 검토 필요 | 현황판 2대 표출 항목과 갱신 주기 확정 필요
2 | MES-TD3-005~MES-TD3-009 | 입고재고관리 | 검토 필요 | ERP 연계 범위와 Excel 초기 이관 대상 확정 필요
3 | MES-TD3-010~MES-TD3-015 | 수주견적AI관리 | 검토 필요 | 견적 학습 대상 제품군 정의(Pure Steam Generator 도면 0건, 저장탱크·누체필터 다수) 확인 필요
4 | MES-TD3-016~MES-TD3-020 | 출하물류관리 | 검토 필요 | 출하검사 항목(수압·기밀·진공) 표준화와 성적서 양식 확정 필요
5 | MES-TD3-021~MES-TD3-025 | 공정관리 | 검토 필요 | 외주 공정(소재가공·버핑) 실적 회신 방식 확정 필요
6 | MES-TD3-026~MES-TD3-029 | 사용자/시스템관리 | 검토 필요 | 역할 정의와 권한 매트릭스 최종 확인 필요
7 | MES-TD3-030~MES-TD3-032 | 기준정보관리 | 검토 필요 | 품질기준·작업표준 초기 데이터는 도입기업 제공 필요
8 | MES-TD3-033~MES-TD3-037 | 데이터관리 | 검토 필요 | CAD 도면 1,283건 중 중복 183건·손상 4건 정제 기준 확인 필요
9 | MES-TD3-038~MES-TD3-042 | AI Agent 통합관리 | 검토 필요 | Vector DB 제품(pgvector/Qdrant) 확정 및 임베딩 대상 문서 목록 확인 필요
10 | MES-TD3-043~MES-TD3-045 | KPI관리 | 검토 필요 | 성과지표 측정 시점(작업지시 확정·포장완료·수주확정·출하) 기록 방식 확인 필요

## Slide 70
화면정의서
산출물 교차 확인
확인 항목 | 확인 내용 | 결과 | 비고
요구사항 연계 | 기능 요구사항 45건(MES-AD2-001~045)이 화면ID MES-TD3-001~045와 1:1로 매핑되는가 | 확인 | 순번 일치
비기능 요구사항 | 비기능 13건(MES-AD2-046~058)으로 화면을 생성하지 않았는가 | 확인 | SF-TD2에서 처리
프로그램 연계 | 각 화면의 checks에 프로그램ID(MES-TD4-###)가 기재되어 SF-TD4와 일치하는가 | 확인 | 45건 일치, 인터페이스 4건은 화면 없음
DB 연계 | 화면별 관련 테이블이 SF-TD5의 68종에 실재하는가 | 확인 | 전 화면 검증 완료
그리드 열 근거 | 그리드 열이 SF-TD5 컬럼 정의에서 도출되었는가 | 확인 | 테이블 컬럼명 기준 작성
구분 판정 | 기존/추가/변경이 SF-AD3 기능대비표와 일치하는가 | 확인 | 기존 4 / 추가 17 / 변경 24
AI 적용 범위 | AI 화면이 수주·견적 / 입고·보관 / 보관·출하 3대 공정에만 배치되었는가 | 확인 | 예지보전·품질예측 화면 없음
타사 정보 잔존 | 참조 템플릿(식품 제조사)의 공정·설비·화면명이 잔존하지 않는가 | 확인 | 충진기·멸균기·X-Ray·HACCP 등 미사용
예시 데이터 | 목업의 예시 데이터가 실제 데이터로 오인되지 않도록 표기되었는가 | 확인 | (예시) 표기
검토 경동글로벌텍 제미애 대표 / 주원중 공장장 (도입기업 검토) (2026. . .)
작성 주식회사 재일 김형미 대표 (개발PM) (2026. 08. 14)