## Slide 1
경동CAD 객체인식 프로세스
도면·문서 데이터 자산화를 위한 제조AI 파이프라인
수집·정제
추출·인식
지식화
AI 서비스
경동글로벌텍 제조AI 프로젝트 | 2026. 07. 21

## Slide 2
데이터 현황
도면함 ZIP 2개 · 압축해제 3.1GB · 2016~2021년 프로젝트 중심
1,675
전체 파일
19개 프로젝트 폴더
835
CAD 도면
DWG 504 · CADian 322 · DXF 9
188
PDF 문서
텍스트본 81 · 스캔본 107
279
제작 사진
계약서·성적서 스캔 포함
핵심 발견
텍스트본 PDF 81건은 표제란(도번·재질·고객사) 파싱이 즉시 가능 — 초기 성과 확보 영역
스캔본 107건 + 사진 279건은 한국어 OCR 파이프라인 필요
DWG 내부 텍스트는 압축 바이너리 → ODA 변환 후 추출, CADian(.cad)은 DWG 일괄 저장 선행
파일명에 프로젝트코드·품목·용량·리비전이 인코딩되어 있어 검색 1차 인덱스로 활용 가능

## Slide 3
전체 파이프라인 구성
4개 그룹 · 색상 = 구현 방식 구분
그룹 1
수집·정제
인벤토리 적재
불용파일 필터
파일명 파서
그룹 2
추출·인식
2A 문서: OCR·표제란 인식
2B 도면: 변환·파싱·임베딩
그룹 3
지식화
메타데이터 DB
벡터 DB
하이브리드 검색
그룹 4
AI 서비스
유사도면 추천
RAG 챗봇
견적 산정 지원
규칙·도구 기반
ML 모델 포함
활용 서비스

## Slide 4
그룹 1 · 수집·정제
규칙 기반 — ML 불필요, 전체 파이프라인의 1차 인덱스 생성
1. 인벤토리 적재
ZIP 메타데이터 스캔으로 1,675개 파일을 DB화. 경로·크기·수정일·확장자 수집 (현재 엑셀 인벤토리로 완료된 단계)
2. 불용파일 필터
.bak·.log·.dwl·.tmp 등 약 290개 제외. 해시 기반 중복 도면 제거로 학습·검색 대상 데이터 정제
3. 파일명 파서
정규식으로 프로젝트코드(GD2003-00)· 품목·용량(160L)·가공공정(선반/LASER)· 리비전(200130-b1) 추출 → 메타데이터 인덱스
산출물: 파일 메타데이터 마스터 DB — 이후 모든 그룹이 참조하는 기준 데이터

## Slide 5
그룹 2A · 문서 트랙 (PDF 188 + 사진 279)
스캔 문서를 구조화 데이터로 변환 — ML 핵심 구간
텍스트 추출
텍스트본 PDF 81건 — pdftotext로 즉시 추출. 표제란 필드(도번·재질·고객사) 규칙 파싱
도구
한국어 OCR
스캔본 107건 + 사진 279건 — 기울기 보정 등 전처리 후 문자 인식
ML
표제란 영역 검출
도면 이미지에서 표제란·표 영역을 객체 탐지로 위치 특정
ML
정보추출(KIE) · 문서분류
검출 영역에서 도번·재질·설계압력 Key-Value 추출, 도면/계산서/검사증 자동 분류
ML
적용 ML 모델
OCR: Upstage Document AI · CLOVA OCR · PaddleOCR(오픈소스) 표제란 검출: YOLOv8 파인튜닝
정보추출: LayoutLMv3 · Donut 또는 VLM(Claude/GPT-4V) 문서분류: KoBERT 경량 분류기 또는 LLM zero-shot

## Slide 6
그룹 2B · 도면 트랙 (CAD 835)
DWG 504 · CADian 322 · DXF 9 — 도면 객체 구조화
포맷 변환
.cad는 CADian에서 DWG 일괄 저장 → ODA File Converter로 DWG를 DXF 변환 (71%가 AutoCAD 2000 포맷)
도구
도면 파싱
ezdxf로 TEXT·MTEXT·블록속성·치수 엔티티 추출 → 표제란·주기·BOM 텍스트 구조화
도구
도면 렌더링
DXF를 이미지(PNG)로 일괄 렌더링 — 임베딩·미리보기·심볼 검출 입력 데이터 생성
도구
이미지 임베딩 · 심볼 검출
도면 이미지를 벡터화하여 유사도면 검색 기반 구축. 노즐·플랜지 등 심볼 객체 검출은 선택 확장
ML
적용 ML 모델
이미지 임베딩: CLIP · DINOv2 (유사도면 검색) 심볼 객체 검출: YOLOv8 (노즐·플랜지·용접기호 - 선택)
파싱 단계는 규칙 기반(ezdxf)으로 ML 불필요 — 빠른 초기 성과 확보 가능 구간

## Slide 7
그룹 3·4 · 지식화와 AI 서비스
추출된 데이터를 검색 가능한 지식으로 전환하고 서비스로 제공
그룹 3 — 지식화·인덱싱
메타데이터 DB (RDB)
파일명 파서 + 표제란 추출 결과 적재 — 1차 키워드 검색 인덱스
벡터 DB
문서 텍스트 임베딩(bge-m3·ko-sbert) + 도면 이미지 임베딩 저장
ML
하이브리드 검색
키워드(BM25) + 벡터 유사도 결합 — 도번 정확 매칭과 의미 검색 동시 지원
그룹 4 — AI 활용 서비스
유사도면 추천
신규 수주 시 과거 유사 도면·견적 자동 추천 → 설계 재사용, 견적 리드타임 단축
RAG 챗봇
"STS316L 160L 반응기 제작 이력은?" — 사양·이력 자연어 질의응답 (Claude API)
견적 산정 지원
유사 프로젝트 매칭 기반 자재·공수 참조 견적 — 축적될수록 정확도 향상

## Slide 8
필요 ML 모델 총괄
문서 466건 규모 — 파인튜닝보다 상용 OCR + LLM 조합이 비용 효율적
용도 | 후보 모델 | 적용 대상 | 구분
한국어 OCR | Upstage Document AI · CLOVA OCR · PaddleOCR | 스캔 PDF 107 + 사진 279 | 상용/오픈
표제란 영역 검출 | YOLOv8 (표제란·표 영역 파인튜닝) | 도면 PDF·이미지 | 파인튜닝
문서 정보추출(KIE) | LayoutLMv3 · Donut · VLM(Claude/GPT-4V) | 표제란 → 도번·재질·압력 | 사전학습/API
문서유형 분류 | KoBERT 경량 분류기 · LLM zero-shot | PDF 188건 | 경량/API
이미지 임베딩 | CLIP · DINOv2 | 도면 유사도 검색 | 사전학습
텍스트 임베딩 | bge-m3 · ko-sbert | 문서 본문·메타데이터 | 사전학습
RAG LLM | Claude API 등 | 검색 기반 질의응답 | API

## Slide 9
구축 로드맵 (권장 순서)
규칙 기반 → ML 순서로 빠른 성과를 먼저 확보
P1
수집·정제
인벤토리·파일명 파서 (완료 단계 포함)
P2
도면 트랙
규칙 기반 변환·파싱 — 빠른 성과
P3
문서 트랙
OCR·표제란 인식 (ML 도입 시작)
P4
지식화
메타 DB + 벡터 DB + 하이브리드 검색
P5
AI 서비스
유사도면 추천 → RAG 챗봇 → 견적 지원
권고 사항
데이터 규모(문서 466건)가 크지 않아 자체 파인튜닝보다 상용 OCR + LLM API 조합이 초기 비용 효율적
P2 도면 트랙은 ML 없이 규칙(ezdxf)만으로 표제란·BOM 추출 가능 — 조기 가시 성과 확보 구간
표제란 검출(YOLOv8)만 소량 라벨링 파인튜닝 필요 — 도면 100~200장 라벨링으로 충분

## Slide 10
방식 ① 규칙 기반
정규식·파서 활용 — 비용 최소, 조기 성과 구간
데이터
파일명·폴더경로 1,675건 · 텍스트본 PDF 81건 · DXF 변환 도면(활용CAD 413 + 변환된 .cad 320)
절차
정규식 파일명 파싱(코드·품목·용량·리비전) → pdftotext 표제란 필드 파싱 → ODA 변환 후 ezdxf로 TEXT·블록속성·치수 추출 → 메타데이터 DB 적재
결과
메타데이터 마스터 DB — 도번·제품·고객사·재질·리비전 구조화 레코드 (1차 검색 인덱스)
평가
파싱 커버리지(현재 파일명 기준 미분류 51건) · 필드 정확도(샘플 100건 수작업 대조) · 미매칭 사유 분석 → 규칙 보완 반복

## Slide 11
방식 ② API 활용
상용 OCR·LLM — 개발 부담 최소, 건당 과금
데이터
스캔본 PDF 107건 · 제작사진·스캔 이미지 279건 · 표제란 크롭 이미지(방식 ③의 검출 결과)
절차
전처리(기울기 보정·이진화) → OCR API(Upstage·CLOVA) → LLM API로 Key-Value 추출·문서분류 → 저신뢰 건은 사람 검수 큐 분기 → DB 적재
결과
OCR 전문 텍스트 · 구조화 JSON(도번·재질·설계압력) · 문서유형 라벨(도면/계산서/검사증)
평가
골드셋(수작업 라벨 50~100건) 기준 CER·필드 Exact Match/F1 · 분류 정확도 · 건당 비용·처리시간 · 검수 부하(임계 신뢰도 미달률)

## Slide 12
방식 ③ ML 자체 모델
파인튜닝·임베딩 — 라벨링 투자 필요, 차별화 역량
데이터
표제란 검출: 도면 100~200장 바운딩박스 라벨 · 유사도면 검색: 렌더링 이미지 전량(라벨 불필요) · 심볼 검출(선택): 노즐·플랜지 라벨
절차
Label Studio 라벨링 → train/val/test 분할(7:1.5:1.5) → YOLOv8 파인튜닝 → 배치 추론 표제란 크롭 / CLIP·DINOv2 임베딩 → 벡터DB → Top-K 검색
결과
표제란 좌표·크롭(방식 ②의 OCR 입력으로 연결) · 도면 벡터 인덱스 · 유사도면 Top-K 추천
평가
검출: mAP@0.5·IoU / 검색: Recall@K·Precision@K(정답 유사쌍 셋) / 운영: 추천 채택률·검색 클릭률 → 분기별 재학습 판단

## Slide 13
구현 방식 비교 요약
세 방식은 대체가 아닌 연결 관계 — 골드셋 기반 공통 평가가 핵심
구분 | ① 규칙 기반 | ② API 활용 | ③ ML 자체 모델
대상 데이터 | 파일명·텍스트 PDF·DXF | 스캔 PDF·사진 386건 | 도면 이미지·라벨 데이터
초기 비용 | 낮음 (개발 공수만) | 중간 (건당 과금) | 높음 (라벨링+학습)
개발 부담 | 정규식·파서 구현 | API 연동·검수 흐름 | 라벨링·학습 파이프라인
핵심 평가지표 | 커버리지·필드 정확도 | CER·F1·건당 비용 | mAP·Recall@K·채택률
권장 적용 | P1~P2 즉시 착수 | P3 문서 트랙 | P3~P4 병행 구축
연결 구조: ③ 표제란 검출 → ② OCR·KIE 입력 / ①·② 구조화 결과 + ③ 벡터 인덱스 → 하나의 하이브리드 검색 DB로 통합.
공통 평가: 골드셋을 먼저 구축해 세 방식을 동일 기준으로 비교·검증

## Slide 14
단계별 결과·성능 평가
각 단계의 산출물에 정량 KPI를 부여 — 골드셋·로그 기반으로 측정
단계 | 결과물 | 성능지표 | 목표 KPI | 평가방법
P1 수집·정제 | 메타데이터 마스터 DB | 파일명 파싱 커버리지 · 필드 정확도 | ≥95% · ≥98% | 샘플 100건 수작업 대조
P2 도면 변환 | DXF 변환 도면 | 포맷 변환 성공률 | ≥95% | 변환 로그 자동 집계
P2 도면 파싱 | 표제란·BOM 텍스트 | 텍스트 추출률(도면당 필드 기준) | ≥90% | 샘플 50건 원본 대조
P3 표제란 검출 | 표제란 크롭 이미지 | mAP@0.5 | ≥0.95 | 테스트셋(라벨 30장) 평가
P3 OCR·정보추출 | 구조화 필드(JSON) | CER(문자오류율) · 필드 Exact Match | ≤5% · ≥90% | 골드셋 100건 자동 채점
P3 문서분류 | 문서유형 라벨 | 분류 정확도(Macro F1) | ≥95% | 골드셋 100건 자동 채점
P4 검색 인덱스 | 하이브리드 검색 서비스 | Recall@10 · 응답시간 | ≥0.9 · ≤2초 | 평가 질의셋 50건 반복 측정
P5 AI 서비스 | 유사도면 추천 · RAG 챗봇 | 추천 채택률 · 답변 정확도(근거 인용) | ≥60% · ≥90% | 현업 파일럿 4주 운영 지표
운영 원칙: 골드셋(수작업 정답 데이터)을 P1 단계에서 선구축해 전 단계 공통 기준으로 사용 · KPI 미달 단계는 다음 단계 진행 전 원인 분석(규칙 보완/모델 교체/재학습) · 운영 전환 후 분기별 재측정으로 성능 저하(드리프트) 감시

## Slide 15
BOM 기반 최적 견적 방법론
객체인식 완료 후 — 도면 BOM에서 견적 초안까지 자동 생성, 확정 실적은 재학습
1. BOM 추출
도면 표·블록속성에서 품명·재질·규격·수량 추출
2. 자재 마스터 매핑
BOM 항목을 단가 DB와 임베딩 유사도 매칭
3. 원가 산정
자재비 = 수량×최신 단가 공수 = 유사 실적+회귀 예측
4. 견적서 생성
LLM이 근거 인용 포함 견적 초안 작성 → 검토·확정
확정 견적·실제 투입 공수 → 실적 DB 재축적 (견적 정확도 지속 향상 루프)
기대 효과
견적 작성 시간 단축: 유사 도면·실적 자동 참조로 수일 → 수 시간
견적 편차 축소: 담당자 경험 의존 산정을 실적 데이터 기반으로 표준화
누락 방지: BOM 자동 추출로 자재·가공 항목 빠짐 검증

## Slide 16
견적 파이프라인 — 단계별 모델·방식
입력 → 모델·방식 → 출력 관계와 정확도 관리 포인트
단계 | 입력 | 모델·방식 | 출력
1. BOM 추출 | DXF 표·블록속성, 표제란 OCR 결과 | ezdxf 표 파싱(규칙) + Table Transformer 표 구조 인식 + LLM 품명 정규화(약어·오기 통일) | BOM 항목: 품명·재질·규격·수량
2. 자재 매핑 | BOM 항목 + 자재 마스터(단가 DB) | bge-m3 임베딩 유사도 매칭 + 규격 규칙 파싱(치수·DN) — 신뢰도 낮은 건 검수 큐 | 단가 연결 BOM (매칭 신뢰도 점수)
3. 원가 산정 | 매핑 BOM + 유사 프로젝트 실적 | 자재비: 수량×최신 단가 / 공수: 유사도면 k-NN 실적 참조 + XGBoost 회귀(용량·재질·압력→공수) | 자재비·가공비·외주비 예측치(범위 포함)
4. 견적 생성 | 원가 내역 + 유사 실적 근거 | LLM(Claude API) 견적서 초안 작성 — 항목별 산정 근거·유사 프로젝트 인용 포함 | 견적서 초안 → 담당자 검토·확정
정확도 관리: 견적 오차율(확정 실적 대비 ±10% 이내)·BOM 추출 재현율(≥95%)·자재 매칭 정확도(≥90%)를 KPI로 관리. 초기에는 전 건 담당자 검토를 거치고, 오차 데이터가 쌓이면 회귀 모델을 분기별 재학습

## Slide 17
결과 화면 예시 — AI 견적 초안
VESSEL 160L(STS316L) 도면 기준 예시 데이터
경동 AI 견적 시스템 | 견적 초안 Q2607-015 · 도면 SUNBIO-VESSEL-R-001
AI 신뢰도 87%
도면 미리보기
[ VESSEL 160L 단면도 ]
객체인식: 표제란·BOM표 2개 영역 검출
유사 프로젝트 실적 (Top 3)
GD2003-01 VESSEL 160L — 유사도 94% · 실적 9.8백만
GD1904-01 리시버 200L — 유사도 81% · 실적 7.2백만
GD1802-02 베셀 250L — 유사도 76% · 실적 11.5백만
① 추출된 BOM (도면 자동 인식)
품명 | 재질·규격 | 수량 | 단가(원) | 금액(원)
SHELL(동체) | STS316L Ø626×835 t5 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000
경판(DISHED) | STS316L Ø626 t6 | 2 | 620,000 | 1,240,000
JACKET | STS304 t4 | 1 | 780,000 | 780,000
FLANGE | DIN2576 DN50 | 4 | 85,000 | 340,000
NOZZLE SET 외 12건 | STS316L | - | - | 1,010,000
BOM 추출 신뢰도 91% — 2개 항목 검수 필요(노란색 표시 가정)
② 견적 요약
자재비
4,820,000
가공비(실적 기반)
3,150,000
외주·검사비
900,000
관리비·마진(15%)
1,330,000
총 견적(VAT 별도)
10,200,000
AI 산정 근거: 가공비는 유사도 94% GD2003-01 실적 공수(112h)에 용량·재질 보정 계수 적용. 자재 단가는 2026-07 스테인리스 시세 반영. 오차 범위 ±8% 추정
검수 요청
견적 확정

## Slide 18
[데이터 쌍끌이 수집] ① 태스크별 데이터 요구량
분할 기준 학습:검증:테스트 = 70:15:15 · 평가전용은 분할 없이 골드셋으로 운용
태스크 | 데이터 단위 | 최소(MVP) | 권장 | 분할(학습/검증/테스트) | 확보 방법
표제란 검출 (YOLOv8) | 바운딩박스 라벨 도면 | 100장 | 300장 | 70 / 15 / 15장 | 보유 도면 835건에서 라벨링
BOM 표 구조 인식 | 표 영역·셀 라벨 | 150장 | 400장 | 105 / 22 / 23장 | BOM표 포함 도면 우선 선별
OCR (상용 API) | 평가 골드셋 문서 | 100건 | 200건 | 평가전용(분할 없음) | 스캔본 107건 + 사진에서 표본
문서유형 분류 | 라벨 문서(클래스당 50+) | 300건 | 500건 | 210 / 45 / 45건 | PDF 188 + 사진·신규 스캔 보충
유사도면 검색 평가 | 정답 유사쌍 | 50쌍 | 150쌍 | 평가전용(분할 없음) | 설계 담당자가 유사쌍 지정
자재 단가 매핑 | 자재 마스터 + 매핑 정답 | 마스터 500품목 | 1,000품목 | 검증 200건 | 견적 엑셀·구매 이력에서 구축
견적 공수 회귀 (XGBoost) | 완결 실적 프로젝트 | 30건 | 100건+ | 21 / 4 / 5건 | ★ 병목 — 쌍끌이 수집 대상
원칙: 라벨링은 최소(MVP)로 시작해 성능 곡선을 보고 증분 — 라벨 2배 대비 성능 향상이 1%p 미만이면 중단. 검출·분류는 리비전만 다른 유사 도면이 학습/테스트에 갈리지 않도록 프로젝트 단위로 분할(데이터 누수 방지)

## Slide 19
[데이터 쌍끌이 수집] ② 도면-견적-실적 쌍 확보 전략
견적 자동화의 병목은 도면이 아니라 '완결 쌍' — 4종 세트를 프로젝트코드로 묶어 수집
도면
DWG·PDF 835건 보유
BOM
도면 내 표 + 자재내역
견적서
엑셀 7건 확인 — 추가 발굴
실적·공수
수주액·작업일보 — 최대 공백
붉은색 = 현재 부족 구간 — 도면은 충분하나 견적·실적과 연결된 '완결 쌍'이 없으면 회귀 학습 불가
수집원별 쌍끌이 방법
도면함(보유): 파일명 프로젝트코드 파서로 도면-BOM 자동 연결 (즉시 가능)
견적·구매 엑셀: 사내 PC·메일 첨부에서 GD코드 검색으로 일괄 발굴 → 자재 단가 마스터 겸용
회계·세금계산서: 수주액(확정 견적) 역추적 — 프로젝트당 1건이면 충분
작업일보·담당자 인터뷰: 과거 프로젝트 투입 공수 복원 (핵심 30건 우선)
신규 수주(향후): 표준 폴더 규칙 + 견적 시스템 사용으로 쌍이 자동 축적되는 구조 전환
목표: 3개월 내 완결 쌍 30건(MVP 회귀 학습 개시) → 6개월 50건 → 12개월 100건(권장 수준). 이후 신규 수주마다 자동 +1건

## Slide 20
[라벨링 방안] ① 대상·클래스 정의·도구
YOLOv8 검출 학습용 바운딩박스 라벨 — 클래스 정의서와 예시 이미지가 품질의 절반
태스크 | 클래스(라벨) | 정의·포함 기준
표제란 검출 | title_block (표제란) | 도번·도명·재질·승인란 포함 우측 하단 표 전체 — 외곽선 기준 박스
 | bom_table (BOM표) | 품명·재질·수량 컬럼을 가진 자재 목록 표 — 머리글 포함
 | rev_table (리비전표) | 개정 이력 표 — 표제란과 분리된 경우만 별도 라벨
심볼 검출(선택) | nozzle / flange / weld_sym | 노즐·플랜지·용접기호 — 2차 고도화 단계에서 착수
도구·라벨링 규칙
도구: Label Studio(오픈소스·웹 기반·YOLO 포맷 내보내기) — 다인 동시 작업·검수 워크플로 지원. 대안 CVAT
박스 규칙: 대상 외곽선 기준 + 여백 최소화 · 잘린 표는 보이는 영역만 · 회전 스캔은 전처리(각도 보정) 후 라벨
클래스 정의서: 클래스별 정상·경계·제외 예시 이미지 3장 이상 첨부 — 판정이 갈린 케이스는 로그로 남겨 가이드에 반영
대상 선별: 프로젝트·연도·제품군별 층화 샘플링 — 같은 프로젝트 리비전 도면 쏠림 방지(데이터 누수·편향 예방)

## Slide 21
[라벨링 방안] ② 프로세스·품질관리·공수
파일럿으로 가이드를 먼저 굳히고, 모델 예측을 활용한 반자동 라벨링으로 속도 확보
1. 대상 선별
층화 샘플링 300~400장
2. 파일럿 30장
2인 교차 라벨 → 가이드 확정
3. 본 라벨링
반자동: 모델 예측 → 사람은 수정만
4. 검수
10% 이중 라벨 IoU 일치도 ≥0.9
5. 데이터셋 확정
YOLO 포맷 변환 버전 관리(DVC)
반자동 라벨링(Model-in-the-loop): 최초 100장 수작업 라벨로 1차 모델 학습 → 나머지는 모델이 선라벨(pre-label)하고 사람은 수정·승인만 수행(속도 2~3배). 모델 신뢰도가 낮은 도면부터 우선 라벨링(Active Learning)하면 같은 라벨 수로 더 빠른 성능 도달
작업 | 장당 소요 | 물량 | 총 공수 | 비고
표제란·BOM 영역 박스 | 1~2분 | 300장 | 약 8~10시간 | 반자동 적용 시 4~5시간
BOM 표 셀 구조 라벨 | 5~10분 | 150장(MVP) | 약 15~25시간 | 표 인식 모델 선라벨 활용
검수·가이드 정비 | - | 전체 10% | 약 5시간 | 설계 담당자 참여 필수
총 공수: MVP 기준 약 30~40시간 = 2인 × 1주 이내. 라벨링 인력은 외주보다 도면을 아는 내부 설계 인력 + 보조 인력 조합 권장(경계 판정 품질이 좌우)